| Service Назначение | THERMAL OXIDIZER Установка термического окисления (печь дожига) | Item No. Позиция № | H - 6052 |
| --- | --- | --- | --- |
| Size Размер | Type Тип |  | (horiz) (гориз) | Connected in Соединен в |  |
| 1.0) NORMAL OPERATION / DESIGN CASE | 1.0) НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ / РАБОЧИЙ ПРОЕКТ |
|  | Feeds: TGTU Tail Gas & Sulfur Pit Vent Gas; Alternate Tail Gas is bypass gas during upset conditions Fuel Gas: FuelGas during normal operation; Occasional operation with Natural Gas |  | Сырье: Хвостовой газ и газ из серной ямы; Альтернативой хвостовому газу служит газ байпаса во время аварийных условий Топливный газ: Газ топливный во время нормального режима работы; временами работа на природном газе |
| 2.0) COMPOSITION OF FEED GAS TO THERMAL OXIDIZER | 2.0) СОСТАВ СЫРЬЕВОГО ГАЗА В ПЕЧИ ДОЖИГА |
|  | Sulfur Pit Vent Gas Газ из серной ямы | *TGTU Tail Gas Хвостовой газ | ** Alternate Tail Gas Альтернативный хвостовой газ | Flash gasses from vassels F-5100 Испаренные газы из резервуаров F-5100 | Flash gasses from vassels F-5200 Испаренные газы из резервуаров F-5200 |
| Components / Компоненты | (kgmol/hr) / (кгмоль/ч) | (kgmol/hr) / (кгмоль/ч) | (kgmol/hr) / (кгмоль/ч) | (mol %) / (моль %) | (mol %) / (моль %) |
| H2S | 0.068 | 0.01 | 14.59 | 0.34 | 0.07 |
| CO2 |  | 17.80 | 20.94 |  |  |
| N2 | 16.872 | 677.66 | 677.066 | 89.3 | 91.52 |
| H2 |  | 8.03 | 8.03 | 1.67 |  |
| CO |  | 0.03 | 0.03 |  |  |
| COS |  | 0.03 | 0.03 |  |  |
| H2O | 9.833 | 30.31 | 389.60 | 5 | 7.4 |
| O2 | 4.486 |  |  |  |  |
| CH4 |  |  |  | 1.67 |  |
| C2H6 |  |  |  | 1.67 |  |
| NH3 |  |  |  | 0.33 | 0.01 |
| Total / Всего | 31.259 | 733.87 | 11100.87 | 99.98 | 99.0 |
| Total / Всего, nm3/h, нм3/ч |  |  |  | 40 | 50 |
| Temp / Темп., 0С | 169 | 29.4 | 173 | 40 | 40 |
| Pres, kg/cm2 Давление, кг/см2 | 0.017 | 0.014 | 0.055 | 0.035 | 0.035 |
|  |  |  |  | Intermittent/периодически |
|  | * Normal Operations * Upset condition / Bypass Operation | * Нормальный режим работы ** Аварийные условия / Работа при байпасе | Supply via common pipeline. An input point to be specified by the Heat Vendor /Подача по общему трубопроводу. Точка ввода определяется Изготовителем печи |
| 3.0) COMPOSITION OF FUEL GAS | 3.0) СОСТАВ ТОПЛИВНОГО ГАЗА |
|  |  | Natural Gas / Природный газ | Fuel Gas / Газ топливный |
|  | Components / Компоненты |  | Case 1 / Вариант 1 | Case 2 / Вариант 2 | Refinery Gas / Газ НПЗ |
|  |  | (mol %) / (моль %) | (mol %) / (моль %) | (mol %) / (моль %) | (mol %) / (моль %) |
|  | C1 | 98.2 | 19.20 | 22.50 | 9,61 |
|  | C2 | 1.0 | 9.40 | 15.00 | 0,053 |
|  | C2= | - |  | 0.40 | 5,7 |
|  | C3 | 0.3 | 8.30 | 13.00 | 0,006 |
|  | C3= | - |  | 1.20 | 3,12 |
|  | C4 | 0.2 | 8.30 | 10.70 | 0,022 |
|  | C4= | - |  | 0.50 | 4,96 |
|  | C5 | 0.1 | 2.70 | 3.10 | 0,061 |
|  | C6 | 0.1 | 1.50 | 0.80 | 0,132 |
|  | C7+ | 0.1 | 0.20 | 0.80 | - |
|  | N2 | - |  |  | - |
|  | CO2 | - |  |  | - |
|  | СO | - |  |  | - |
|  | H2 | - | 49.30 | 29.90 | 76,2 |
|  | H2S (ppm /масс.млн.-1) | < 50 | < 50 wppm | < 50 wppm | 150 wppm |
|  | NH3 | - | 0.20 | 0.20 | - |
|  | H2O | - | 0.90 | 1.90 | - |
|  | Total / Всего | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| REVISIONS Проверки | NO Номер | DATE Дата | BY Кто | CK Проверил | APP Утвердил | DESCRIPTION | ОПИСАНИЕ |
|  | 206-04 | 11.2004 |  |  |  | Issued for AFD / Выполнено для утверждения |
| DATA SHEET ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ | THERMAL OXIDIZER Установка термического окисления (печь дожига) | H-6052 | Document No. Документ № № 09989 – 2502 / 01025 – 672-20 – ТХ2.ОЛ34 | SHEET 1 OF 3 ЛИСТ ИЗ |
|  |  |  |  | REV 3 РЕВ |

| 4.0) REQUIREMENTS / ТРЕБОВАНИЯ |
| --- |
|  | The feed gases are to be thermally oxidized with 40 % excess air at 815.6 C to convert the sulfur compounds to SO2 and reduce residual H2S to < 5 ppmv, dry basis. The fuel consumption shall be determined without credit for combustibles in the thermal oxidizer feed gases. |  | Сырьевые газы должны подвергнуться термическому оксидированию при избытке воздуха 40 % при температуре 815.6 0С для превращения соединений серы в SO2 и снижения остаточного H2S до 5 ппм об., в сухом виде. Расход топлива должен быть определен без учета горючих веществ, присутствующих в сырьевых газах печи дожига. |
| 5.0) ESTIMATED FLOWS / РАСЧЕТНЫЕ СКОРОСТИ ПОТОКОВ |
| Progress Gas Технологический газ | Fuel Gas Топливный газ | Air Воздух | Effluent Выходящий поток |
| kg/hr / кг/ч | kg/hr / кг/ч | kg/hr / кг/ч | kg/hr/ кг/ч |
| 21 130 | 669 | 16 408 | 38 207 |
| Estimated flows are based on normal operation (TGTU Tail Gas & Sulfur Pit Vent Gas) and incineration at 815.6 0C and 40 % exceed air. | Расчетные скорости потоков основы на нормальной работе (установка очистки хвостового газа и газ из серной ямы) и сжигание при 815.6 0С и 40 % избытка воздуха. |
| 6.0) ESTIMATED SIZE / РАСЧЕТНЫЙ РАЗМЕР |
| The estimated inside refractory dimensions are: | Расчетные размеры внутри огнеупора: |
| 2 745 mm ID x 6 095 mm | 2 745 мм внутр. диам. х 6 095 мм |
| Size to be confirmed by vendor | Размер должен быть подтвержден поставщиком |
| 7.0) REFRACTORY / ОГНЕУПОРНЫЙ МАТЕРИАЛ |
| The refractory shall be sized and selected to keep the shell temperature during operation below 343 0C but 28 0C above the dewpoint, or a minimum of 177 0C, to avoid condensation on the inner face of the carbon steel shell. | Огнеупорный материал должен быть рассчитан и подобран таким образом, чтобы поддерживать температуру стального кожуха во время работы ниже 343 0С, но на 28 0С выше точки росы, или минимум 177 0С, чтобы избежать конденсации на внутренней поверхности кожуха из углеродистой стали. |
| General notes 1. Form and process data are defined by “Parsons” in the Basic Engineering Package. 2. Certificate of Sanitary Inspection Authority is to be provided for the equipment. 3. Climatic conditions - maximum ambient temperature - 350С - design minimum ambient temperature, 5 day average - -28 0С - minimum ambient temperature - -490С - barometric pressure - 1,01 kg/cm2 - relative humidity (normal/max) - 67% / 88% 4. Design equipment pressure to be accepted as equal to explosion pressure 5. Burner to be equipped with fire control instruments and with automatic igniter. Injection type burner. 6. Process media connection nozzles to be determined by Vendor as per attached oxidizer connection scheme. 7. Flue gases pass to atmosphere via stack H=150m. 8. Hazard class as per GOST 12.1.007-76*- 2, for H2S. Fire hazard properties as to GOST 12.1.044-89* - no Category of explosion mixture as to GOST R 51330.11-99 - IIC, for H2 Group of explosion mixture as to GOST R 51330.5-99 - T1, for H2 Group of apparatus as per OST 26-291-94 - 5a. GGTN registration required: no Category of block as per PB 09-170-97: III. 9. Overall size of the thermal oxidizer with the burner shall not exceed 9 meters at stack coordinates Х=36834,00/Y=21572,00. Otherwise to consider the possibility of side location of the burner (left side). | Общие примечания. 1.Форма и технологические данные определены фирмой Парсонс в базовом проекте. 2.Аппарат должен иметь гигиенический сертификат. 3.Климатические условия -максимальная температура окружающей среды – 350С -расчетная минимальная средняя температура за 5 дней – минус 280С -минимальная температура окружающей среды – минус 490С -атмосферное давление – 1,01 кгс/см2 -относительная влажность (норм./макс.) – 67% / 88% 4.Расчетное давление аппарата принять равным давлению взрыва. 5.Горелка печи должна быть оснащена приборами контроля пламени и автоматического розжига горелки. Горелка инжекционного типа. 6.Штуцеры для подвода технологический сред определяются Поставщиком оборудования по прилагаемому эскизу обвязки печи. 7.Печь работает на дымовую трубу Н=150м 8. Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76* - 2 по H2S. Характеристика пожароопасности по ГОСТ 12.1.044- 89* - нет. Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ P 51330.11-99 – IIC по H2 Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ P 51330.5-99 - T1 по H2 Группа сосудов по ОСТ 26-291-94 - 5а. Требуется ли регистрация в ГОСГОРТЕХНАДЗОРЕ (ГГТГ): не требуется. Категория блока по ПБ 09-170-97: III. 9. Общий габаритный размер печи дожига с горелкой не должен превышать 9 метров при координатах трубы Х=36834,00/Y=21572,00. В противном случае рассмотреть возможность бокового расположения горелки (с левой стороны). |
| 8.0) CODE OF CONSTRUCTION / ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА НА КОНСТРУКЦИЮ asme section viii. div i, construction only + OST 26-291-94 asme section viii. div i, только для строительства + ОСТ26-291-94 |
| REVISIONS Проверки | NO Номер | DATE Дата | BY Кто | CK Проверил | APP Утвердил | DESCRIPTION | ОПИСАНИЕ |
|  | 206-04 | 11.2004 |  |  |  | Issued for AFD / Выполнено для утверждения |
| DATA SHEET ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ | THERMAL OXIDIZER Установка термического окисления (печь дожига) | H-6052 | Document No. Документ № № 09989 – 2502 / 01025 – 672-20 – ТХ2.ОЛ34 | SHEET 2 OF 3 ЛИСТ ИЗ |
|  |  |  |  | REV 3 РЕВ |